## Slide 1: Redes comunitarias con Starlink
ETN1011

## Slide 2: Concepto
Las redes comunitarias son infraestructuras de telecomunicaciones creadas, administradas y mantenidas por una comunidad local para proporcionar servicios de comunicación —generalmente acceso a Internet, telefonía o redes de datos— en lugares donde los operadores comerciales no ofrecen cobertura adecuada o donde la comunidad busca autonomía tecnológica.
La idea central es que la red no pertenece a una gran empresa, sino a la propia comunidad, cooperativa, asociación o municipio que la utiliza.

## Slide 3: Características principales
Gestión comunitaria: Los usuarios participan en la construcción, mantenimiento y toma de decisiones de la red.
Objetivo social antes que comercial: Se prioriza la conectividad, educación, inclusión digital o desarrollo local más que la maximización de ganancias.
Infraestructura compartida: Puede usar enlaces inalámbricos, fibra óptica, radioenlaces o redes mesh.
Gobernanza local: Las reglas, costos y expansión suelen decidirse colectivamente.
Uso frecuente en zonas rurales o marginadas: Especialmente donde las telecomunicaciones tradicionales son caras o inexistentes.

## Slide 4: Tecnologías
Tecnologías comunes:
  Wi-Fi de largo alcance
  Redes mesh
  Fibra óptica comunitaria
  LTE/4G local
  Energía solar para nodos remotos

## Slide 5: Importancia estratégica
reducen la brecha digital,
aumentan la soberanía tecnológica local,
permiten resiliencia en desastres o crisis,
disminuyen dependencia de monopolios,
y pueden funcionar como “redes neutras” locales.

## Slide 6: Ejemplo: Guifi.net
Guifi.net es una red de telecomunicaciones comunitaria y abierta creada en Cataluña, España. Funciona como una infraestructura colaborativa en la que individuos, empresas y administraciones públicas despliegan y comparten conectividad. Es uno de los mayores proyectos de red comunitaria del mundo, promoviendo el acceso universal a Internet como bien común.

## Slide 7: Ejemplo: Guifi.net
Fundación: 2004
Fundador: Ramón Roca
Tipo: Red comunitaria sin ánimo de lucro
Cobertura: Más de 35.000 nodos en España y otros países
Sede: Gurb, Barcelona

## Slide 8: Ejemplo: Guifi.net
Guifi.net nació en 2004 en la comarca de Osona (Cataluña) para resolver la falta de acceso a Internet en zonas rurales. Su modelo se basa en la cooperación ciudadana y el uso compartido de infraestructuras, inspirado en los principios de las redes abiertas, libres y neutrales. Los participantes contribuyen con equipos, enlaces y conocimientos técnicos para expandir la red.
La red se organiza bajo un sistema de gestión distribuido. Cada nodo —ya sea un hogar, empresa o ayuntamiento— se conecta a otros mediante enlaces inalámbricos o de fibra óptica. Guifi.net utiliza una licencia común que garantiza la neutralidad, el libre uso y la sostenibilidad del recurso compartido. La Fundación Guifi.net coordina aspectos técnicos, legales y de gobernanza.

## Slide 9: Ejemplo: Guifi.net
Impacto y reconocimiento
Guifi.net ha sido reconocida como un modelo pionero de telecomunicaciones comunitarias en Europa. Ha impulsado el desarrollo local, reducido la brecha digital y fomentado la innovación social. Su estructura abierta ha inspirado iniciativas similares en otros países y ha sido objeto de estudio en políticas públicas de conectividad.
Situación actual
Hoy, Guifi.net sigue expandiéndose mediante redes de fibra óptica y acuerdos con operadores locales. La comunidad mantiene un ecosistema activo de voluntarios y profesionales que promueven un acceso a Internet descentralizado y gestionado por los propios usuarios.

## Slide 10: Organizaciones de apoyo
Internet Society
  Una de las organizaciones más activas en este campo.
  Promueve lo que llama Community-Centered Connectivity y financia proyectos de redes comunitarias, capacitación técnica y herramientas abiertas.
  También impulsa cambios regulatorios para facilitar espectro y licencias.
Dynamic Coalition on Community Connectivity
  Conocida como DC3, funciona dentro del ecosistema del Foro de Gobernanza de Internet de la ONU.
  Coordina cooperación internacional entre proyectos de redes comunitarias, investigadores, activistas y reguladores.
  Produce guías técnicas y de políticas públicas.

## Slide 11: Organizaciones de apoyo
Rhizomatica
  Organización muy influyente en América Latina, especialmente en redes indígenas autónomas.
  Desarrolla tecnologías abiertas para GSM comunitario y realiza trabajo regulatorio para permitir telecomunicaciones autogestionadas.
Association for Progressive Communications
  La APC es una red internacional histórica de activismo tecnológico y derechos digitales.
  Apoya redes comunitarias mediante investigación, capacitación, incidencia política y financiamiento parcial de proyectos.

## Slide 12: Organizaciones de apoyo
International Telecommunication Union
  La UIT/ITU, agencia especializada de telecomunicaciones de la ONU, ha apoyado iniciativas de conectividad comunitaria y acceso universal, especialmente en países en desarrollo.
UNESCO
  Apoya proyectos relacionados con inclusión digital, alfabetización tecnológica y acceso comunitario a información y comunicación.
Emergency Telecommunications Cluster
  Red internacional coordinada por organismos humanitarios para desplegar telecomunicaciones en emergencias y desastres.

## Slide 13: Arquitectura General
Internet global → Backhaul → Distribución → Acceso local
Modelo híbrido y descentralizado
Objetivo: conectividad comunitaria sostenible

## Slide 14: Backhaul: Conexión Principal
Fibra óptica: alta capacidad y baja latencia
Radioenlaces de microondas: enlaces de larga distancia
Satélite GEO y LEO (ej. Starlink) para zonas aisladas

## Slide 15: Tecnologías Inalámbricas
Wi‑Fi de largo alcance en 2.4 GHz y 5 GHz
Punto‑multipunto con torres comunitarias
Antenas direccionales y enlaces de línea de vista

## Slide 16: Redes Mesh
Cada nodo retransmite tráfico
Protocolos: B.A.T.M.A.N., OLSR, Babel
Alta resiliencia y descentralización
Limitaciones de escalabilidad e interferencia

## Slide 17: Fibra Comunitaria
FTTH comunitario
Tecnologías GPON y EPON
Mayor estabilidad y velocidad
Más costosa de desplegar

## Slide 18: Redes Celulares Comunitarias
GSM/4G/5G local
Software abierto: OpenBTS, Open5GS, srsRAN
Uso frecuente en comunidades rurales e indígenas
Problema principal: regulación del espectro

## Slide 19: Energía e Infraestructura
Paneles solares y baterías
Equipos de bajo consumo
Torres, routers y nodos distribuidos
Importancia de la estabilidad energética

## Slide 20: Software y Gestión
OpenWRT, Linux y RouterOS
Monitoreo: Zabbix, LibreNMS, Nagios
Autenticación: FreeRADIUS y PPPoE
Gestión comunitaria y mantenimiento local

## Slide 21: Tendencias y Retos
OpenRAN y LTE privado
TV White Spaces para áreas rurales
Retos: financiamiento, mantenimiento y regulación
Las redes comunitarias tienden a profesionalizarse

## Slide 22: Protocolo B.A.T.M.A.N.
Better Approach To Mobile Adhoc Networking
Protocolo de routing mesh para redes comunitarias
Diseñado para redes descentralizadas y dinámicas

## Slide 23: Concepto Fundamental
Cada nodo conoce solo el mejor siguiente salto
No necesita conocer toda la topología global
Reduce overhead de routing
Escala mejor que OLSR en muchas situaciones

## Slide 24: Funcionamiento Básico
Los nodos intercambian mensajes OGM (Originator Messages)
Cada nodo evalúa calidad de enlace
Se selecciona la mejor ruta disponible
Las rutas pueden cambiar automáticamente

## Slide 25: Arquitectura Mesh
Nodo ↔ Nodo ↔ Nodo
Todos pueden retransmitir tráfico
Autocuración ante fallas
Múltiples rutas redundantes

## Slide 26: Ventajas de BATMAN
Alta resiliencia
Menor complejidad de routing
Buen comportamiento en redes dinámicas
Adecuado para redes comunitarias y rurales

## Slide 27: Limitaciones
El throughput disminuye con muchos saltos
Interferencia Wi‑Fi afecta rendimiento
Las mesh puras tienen límites de escalabilidad
Requiere buena planificación RF

## Slide 28: Hardware Usado en Redes BATMAN
Routers TP‑Link con OpenWRT
Equipos Ubiquiti AirMax
MikroTik RouterBOARD
PCs Linux y Raspberry Pi como nodos mesh

## Slide 29: Equipos Ubiquiti
NanoStation
Rocket M5
LiteBeam
PowerBeam
Muy usados en enlaces comunitarios rurales

## Slide 30: Equipos MikroTik
RouterBOARD
hAP ac
LHG 5
BaseBox
Popular por flexibilidad y costo moderado

## Slide 31: Software y Firmware
OpenWRT
LibreMesh
batman-adv (kernel Linux)
Herramientas de monitoreo y diagnóstico

## Slide 32: Casos Reales
Freifunk (Alemania)
Guifi.net (España)
Altermundi y LibreMesh en América Latina
Redes comunitarias rurales e indígenas

## Slide 33: Arquitectura Moderna Híbrida
Backbone principal con fibra o microondas
Segmentos locales mesh con BATMAN
Wi‑Fi comunitario para acceso final
Modelo híbrido más eficiente que mesh pura

## Slide 34: Conclusiones
BATMAN es uno de los protocolos mesh más importantes
Ideal para resiliencia y descentralización
Muy útil en redes comunitarias
Las implementaciones modernas combinan mesh y backbone estructurado

## Slide 35: ¿Qué es Starlink?
Servicio satelital de órbita baja (LEO)
Desarrollado por SpaceX
Menor latencia que satélites GEO tradicionales
Cobertura global en expansión

## Slide 36: Arquitectura Básica
Terminal Starlink → Router principal → Red comunitaria
Distribución mediante Wi‑Fi, fibra o radioenlaces
Puede alimentar múltiples usuarios comunitarios

## Slide 37: Modelo Comunitario Simple
Una antena Starlink compartida
Router central con control de ancho de banda
Distribución local mediante Wi‑Fi
Adecuado para pequeñas comunidades

## Slide 38: Modelo con Redes Mesh
Starlink como backhaul principal
Nodos mesh distribuyen tráfico local
Uso de BATMAN o LibreMesh
Alta resiliencia y bajo costo de expansión

## Slide 39: Modelo con Torres Inalámbricas
Starlink conectado a torre central
Enlaces punto‑multipunto
Cobertura para varias comunidades
Uso frecuente en áreas montañosas

## Slide 40: Equipos Utilizados
Terminal Starlink
Routers MikroTik
Equipos Ubiquiti AirMax
Switches PoE y paneles solares

## Slide 41: Distribución Wi‑Fi Comunitaria
Wi‑Fi 2.4 GHz para alcance
Wi‑Fi 5 GHz para capacidad
Captive portals y control de usuarios
Segmentación de tráfico comunitario

## Slide 42: Uso con Radioenlaces
Starlink alimenta backbone inalámbrico
Microondas para largas distancias
Expansión regional económica
Muy usado en zonas rurales latinoamericanas

## Slide 43: Energía en Zonas Rurales
Paneles solares
Baterías de respaldo
Equipos de bajo consumo
Importancia de protección climática

## Slide 44: Ventajas de Starlink
Despliegue rápido
Cobertura en lugares remotos
Menor dependencia de fibra
Útil en desastres y emergencias

## Slide 45: Limitaciones
Costo mensual relativamente alto
Dependencia de proveedor externo
Capacidad compartida
Sensibilidad climática parcial

## Slide 46: Aspectos Regulatorios
Licencias ISP locales
Regulación de redistribución de internet
Uso comunitario vs comercial
Normativas de espectro y telecomunicaciones

## Slide 47: Casos de Uso Reales
Escuelas rurales
Comunidades indígenas
Postas sanitarias
Conectividad de emergencia

## Slide 48: Arquitectura Moderna Recomendada
Starlink como backhaul
Backbone regional inalámbrico
Mesh local o FTTH comunitario
Modelo híbrido escalable

## Slide 49: Conclusiones
Starlink facilita redes comunitarias rápidas
Muy útil en regiones aisladas
Debe combinarse con buena distribución local
El modelo híbrido es el más eficiente

## Slide 50: Arquitectura típica con Starlink
Terminal Starlink conectada a router principal.
Distribución local mediante Wi‑Fi mesh, enlaces PtP/PtMP o fibra comunitaria.
Energía mediante red eléctrica, baterías o paneles solares.
Usuarios comparten ancho de banda desde un único enlace satelital.

## Slide 51: CAPEX – Costos iniciales
Kit Starlink estándar: ~Bs 2.800.
Kit Starlink Mini: ~Bs 2.200.
Router adicional empresarial o MikroTik/Ubiquiti: Bs 500 – 2.000.
Torres, mástiles y montaje: Bs 1.000 – 8.000.
Sistema solar y baterías (opcional): Bs 4.000 – 15.000.
Cableado, switches y protección eléctrica: Bs 1.000 – 3.000.
Licencias, transporte e instalación técnica.

## Slide 52: Ejemplo de CAPEX – Nodo comunitario
Kit Starlink estándar: Bs 2.800
Router MikroTik/Ubiquiti: Bs 1.200
3 radios mesh/PtMP: Bs 3.600
Mástil y accesorios: Bs 2.000
UPS + baterías: Bs 3.500
Instalación y transporte: Bs 2.000
CAPEX total estimado: Bs 15.100

## Slide 53: OPEX – Costos operativos mensuales
Plan residencial Lite: ~Bs 400/mes.
Plan residencial estándar: ~Bs 531 – 610/mes.
Planes empresariales: Bs 425 – 3.560/mes según capacidad.
Consumo eléctrico del terminal: 50 – 100 W promedio.
Mantenimiento preventivo y soporte técnico.
Reposición de equipos dañados y baterías.
Costos administrativos y personal comunitario.

## Slide 54: Modelo económico comunitario
Ejemplo: 40 hogares compartiendo un enlace Starlink.
OPEX estimado total: Bs 1.500/mes incluyendo soporte y energía.
Costo promedio por hogar: ~Bs 37,5/mes.
Permite acceso donde la fibra óptica no es viable económicamente.
El cuello de botella suele ser la capacidad compartida.

## Slide 55: Ventajas de Starlink en redes ciudadanas
Cobertura en zonas rurales y de difícil acceso.
Despliegue rápido sin tender fibra.
Velocidades de descarga entre 135 y 310 Mb/s.
Baja latencia comparada con satélites geoestacionarios.
Escalable combinándolo con redes mesh comunitarias.

## Slide 56: Limitaciones y riesgos
Dependencia de un proveedor extranjero privado.
Costos altos frente a fibra urbana.
Capacidad compartida puede degradarse en horas pico.
Sensibilidad a clima extremo y obstrucciones.
Necesidad de energía estable.
Posibles restricciones regulatorias futuras.

## Slide 57: Conclusiones
Starlink es viable como backhaul para redes ciudadanas en áreas remotas.
El principal desafío económico es el OPEX mensual sostenido.
El modelo cooperativo reduce significativamente el costo por usuario.
Combinar Starlink con Wi‑Fi mesh y energía solar mejora sostenibilidad.
No reemplaza completamente a la fibra óptica, pero sí reduce la brecha digital.

## Slide 58: Fuentes y referencias
Starlink Service Plans – https://starlink.com
Noticias sobre precios de Starlink en Bolivia (2026).
Experiencias de redes comunitarias en América Latina.
Estimaciones referenciales sujetas a cambios de mercado.